Применение и принцип работы системы ECOFLOOR

Кабельная система обогрева ECOFLOOR основана на принципе прямого электрического обогрева и предназначена для комфортного подогрева пола, полного или дополнительного обогрева в жилых, общественных и промышленных помещениях всех типов, включая помещения с повышенной влажностью.

Низкотемпературный кабель FENIX (одно- или двухжильный, с защитным экраном или без него) уложенный внутри основания пола ( в бетонной стяжке или в слое плиточного клея) под напольным покрытием превращает всю площадь пола помещения в нагревательную панель. Тепло равномерно поднимаясь от поверхности пола нагревает воздух в помещении и формирует наиболее комфортный для человека тепловой режим.

С помощью системы обогрева ECOFLOOR  на основе нагревательных кабелей и матов в зависимости от закладываемой на каждый м2 площади возможно создание различных типов обогрева:

- комфортный обогрев пола;

- дополнительный обогрев помещения;

- полный обогрев помещения.

Кабели ECOFLOOR могут также использоваться, чтобы предотвращать обледенение открытых площадок, ступеней, пандусов, дорожек, трубопроводов, кровель и водостоков, для удаления льда и снега, в промышленности и сельском хозяйстве для так называемого технологического обогрева

Описание продукции ECOFLOOR

Основой системы обогрева ECOFLOOR являются низкотемпературные резистивные нагревательные кабели FENIX.

Нагревательным элементом кабеля является специальная, выполненная из особым образом подобранных материалов резистивная нагревательная жила, обеспечивающая равномерный, контролируемый нагрев. По своей структуре нагревательные кабели могут быть двух- и одножильными, с защитной экранирующей оплёткой (экраном) и без неё, с различным материалом наружной и внутренней изоляций для каждого типа применения.

Для каждого типа устройства тёплого пола ECOFLOOR применяются либо нагревательные секции - для аккумуляционного тёплого пола "в стяжку" либо нагревательные маты - для тонкого тёплого пола "без стяжки".

|  | Готовые нагревательные секции изготовлены из нагревательных кабелей с подсоединёнными подводящими проводами и герметичными соединительными муфтами. Нагревательные кабели в секциях подобранны определённым образом чтобы обеспечить требуемую погонную и номинальную мощность. |  |
| --- | --- | --- |

Разрезать, укорачивать или удлинять нагревательный кабель в готовой секции категорически запрещается.

|  | Нагревательные маты изготовлены из кабельных секций закрепленых с определённым шагом на специальной сетке. Такая система имеет фиксированную мощность на м2, облегчает монтаж и за счёт повышенной мощности и армирующей сетки обеспечивает возможность установки тонкого тёплого пола прямо под плитку в слой плиточного клея. |  |
| --- | --- | --- |

Разрезать, укорачивать или удлинять нагревательный кабель в нагревательном мате категорически запрещается.

Готовые нагревательные секции и нагревательные маты могут быть изготовлены из следующих типов нагревательного кабеля:

A1P

|  | одножильный кабель, диаметром 2,8–3,5 мм используется для обогрева пола. Этот кабель не имеет защитного экрана (защитной оплетки), используемого для дополнительной защиты. Это свойство не позволяет использовать этот тип кабеля во влажных помещениях (ванных, помещениях со стиральными машинами и т.п.) Мощность этого типа кабеля составляет максимум 15 Ватт/м. |
| --- | --- |

P1P

|  | одножильный кабель, диаметром 3,4-4,5 мм используется для обогрева пола. Этот кабель не имеет защитного экрана (защитной оплетки), используемого для дополнительной защиты. Это свойство не позволяет использовать этот тип кабеля во влажных помещениях (ванных, помещениях со стиральными машинами и т.п.) Мощность этого типа кабеля составляет максимум 15 Ватт/м. |
| --- | --- |

ASL1P

|  | одножильный кабель, диаметром 3,2-4 мм используется для обогрева пола. Кабель имеет защитный экран, что позволяет использовать его во влажных помещениях. Мощность этого типа кабеля составляет максимум 18 Ватт/м. |
| --- | --- |

PTFE

|  | одножильный кабель, диаметром 1,8-2,4 мм используется для обогрева пола. Кабель имеет защитный экран, что позволяет использовать его во влажных помещениях. Малый диаметр кабеля позволяет использовать этот кабель в случае если уровень пола после установки системы должен подняться незначительно. Мощность этого типа кабеля составляет максимум 12 Ватт/м. |
| --- | --- |

AD1P

|  | двужильный кабель, диаметром 3,8-4,2 мм используется для обогрева пола. Этот кабель не имеет защитного экрана (защитной оплетки), используемого для дополнительной защиты. Это свойство не позволяет использовать этот тип кабеля во влажных помещениях (ванных, помещениях со стиральными машинами и т.п.) Мощность этого типа кабеля составляет максимум 15 Ватт/м. |
| --- | --- |

ADSL1P/ADSV

|  | двужильный кабель, диаметром 4-4,4 мм используется для обогрева пола. Этот кабель имеет защитный экрана. Может устанавливаться во влажных помещениях Мощность этого типа кабеля составляет максимум 18 Ватт/м. |
| --- | --- |

MPSV

|  | одножильный мощный кабель с т.н. полной защитной оплеткой диаметром 5,0–5,5 мм, применяемый для подогревания наружных площадей. Имеющаяся защита от УФ облучения позволяет использовать его при устранении с крыш и водосточных желобов льда и снега. Максимальная нагрузка на кабель составляет 25 Вт/м. |
| --- | --- |

MADPSP

|  | двужильный мощный кабель с т.н. полной защитной оплеткой и диаметром 6,2 – 8,9 мм. Имеющаяся защита от УФ облучения позволяет использовать его при устранении с крыш и водосточных желобов льда и снега. Максимальная нагрузка на кабель составляет 35 Вт/м |
| --- | --- |

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ECOFLOOR

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ТЁПЛЫЙ ПОЛ ECOFLOOR "В СТЯЖКУ"

Комплекты тёплого пола ECOFLOOR DTS "в стяжку"  для комфортного подогрева пола, полного обогрева помещений или обогрева балконов и лоджий во все типы помещений (включая помещения с повышенной влажностью) из нагревательных секций с двухжильным экранированным кабелем типа DTS — ADSL1P 18 Вт/п.м..

| В комплект входит нагревательная секция на катушке для удобного монтажа, монтажная лента, гофротрубка для датчика пола, инструкция по установке, гарантийный талон/паспорт. |
| --- |
| Комплект тёплого пола ECOFLOOR | Мощность, Вт (при 220 В) | Сопротивление, Ом | Длина, м | Количество монтажной ленты, рул. | № по каталогу |
| DTS (ADSL1P)18 — 150 | 150 | 329,10 | 8,5 | 1 (5м) | 2370010 |
| DTS (ADSL1P)18 — 240 | 240 | 201,67 | 14,4 | 1 (5м) | 2370015 |
| DTS (ADSL1P)18 — 300 | 300 | 161,33 | 18,0 | 1 (5м) | 2370020 |
| DTS (ADSL1P)18 — 400 | 400 | 121,00 | 23,1 | 1 (5м) | 2370025 |
| DTS (ADSL1P)18 — 480 | 480 | 100,83 | 28,1 | 1 (5м) | 2370030 |
| DTS (ADSL1P)18 — 570 | 570 | 84,91 | 33,1 | 1 (5м) | 2370035 |
| DTS (ADSL1P)18 — 630 | 630 | 76,83 | 37,9 | 1 (5м) | 2370040 |
| DTS (ADSL1P)18 — 770 | 770 | 62,86 | 44,5 | 2 (10м) | 2370045 |
| DTS (ADSL1P)18 — 940 | 940 | 51,49 | 55,6 | 2 (10м) | 2370050 |
| DTS (ADSL1P)18 — 1130 | 1130 | 42,83 | 67,1 | 2 (10м) | 2370055 |
| DTS (ADSL1P)18 — 1400 | 1400 | 34,57 | 83,1 | 3 (15м) | 2370060 |
| DTS (ADSL1P)18 — 1630 | 1630 | 29,69 | 95,8 | 3 (15м) | 2370065 |
| DTS (ADSL1P)18 — 2050 | 2050 | 23,61 | 120,0 | 3 (15м) | 2370070 |

Для полной комплектации системы обогрева дополнительно заказывается терморегулятор.

ТОНКИЙ ТЁПЛЫЙ ПОЛ ECOFLOOR "БЕЗ СТЯЖКИ"

Комплекты тонкого тёплого пола ECOFLOOR  LDTS "без стяжки"  для комфортного подогрева пола во все типы помещений (включая помещения с повышенной влажностью)на основе нагревательных матов с двухжильным экранированным кабелем типа DTS — ADSL1P (ADSV) 12 Вт/п.м. - 160 Вт/м2

| В комплект входит: нагревательный мат, гофротрубка для датчика пола, инструкция по установке, гарантийный паспорт/талон. |
| --- |
| Комплект тонкого тёплого пола ЕCOFLOOR | Мощность, Вт (при 230 В) | Сопротивление, Ом | На площадь (только комфортный обогрев), м2 | Длина нагревательного мата, м | № по каталогу |
| LDTS 12 — 130 | 130 | 406,9 | 0,8 | 1,6 | 5590097 |
| LDTS 12 — 210 | 210 | 251,9 | 1,3 | 2,6 | 5590100 |
| LDTS 12 — 260 | 260 | 203,5 | 1,6 | 3,2 | 5590105 |
| LDTS 12 — 340 | 340 | 155,6 | 2,1 | 4,2 | 5590110 |
| LDTS 12 — 410 | 410 | 129,0 | 2,6 | 5,2 | 5590115 |
| LDTS 12 — 500 | 500 | 105,8 | 3,0 | 6,0 | 5590120 |
| LDTS 12 — 560 | 560 | 94,5 | 3,4 | 6,7 | 5590122 |
| LDTS 12 — 670 | 670 | 79,0 | 4,2 | 8,3 | 5590125 |
| LDTS 12 — 810 | 810 | 65,3 | 5,1 | 10,2 | 5590130 |
| LDTS 12 — 1000 | 1000 | 52,9 | 6,1 | 12,3 | 5590135 |
| LDTS 12 — 1210 | 1210 | 43,7 | 7,6 | 15,1 | 5590140 |
| LDTS 12 — 1400 | 1400 | 37,8 | 8,8 | 17,6 | 5590145 |
| LDTS 12 — 1800 | 1800 | 29,4 | 11,0 | 22,0 | 5590150 |

Для полной комплектации системы обогрева дополнительно заказывается терморегулятор.

Управление системой ECOFLOOR

Терморегуляторы поставляемые нами для управления системами обогрева FENIX обеспечивают максимальную точность при регулировании температуры, что позволяет наиболее эффективно и экономно расходовать электроэнергию.

Каждый регулятор должен управлять одной системой в одном помещении, подключение кабелей обогревающих разные помещения к одному регулятору не рекомендуется.

В зависимости от типа системы обогрева применяются различные регуляторы:

- для комфортного подогрева пола в жилых помещениях используются терморегуляторы с выносными датчиками температуры. В  промышленных и общественных помещениях для этих целей используют специальные терморегуляторы с выносными датчиками температуры для промышленных помещений. Этот тип регуляторов производит включение обогрева в зависимости от температуры пола.

- для полного обогрева помещений необходимо использовать, в бытовых условиях - терморегуляторы с встроенными датчиками температуры, в сложных же условиях промышленных помещений, или в помещениях с повышенной влажностью или загрязнённостью терморегуляторы с встроенными датчиками температуры для промышленных помещений. Такие терморегуляторы включают или выключают обогрев  в зависимости от температуры воздуха в помещении. При создании системы полного обогрева в помещениях с напольными покрытиями имеющими ограничения по температуре их нагрева следует воспользоваться специальными регуляторами с двумя датчиками: встроенным и выносным. Такой регулятор будет поддерживать заданную температуру воздуха, при этом не давая перегреваться напольному покрытию.

Среди перечисленных выше терморегуляторов присутствуют как простые недорогие модели управляемые вручную, так и программируемые, позволяющие максимально экономить электроэнергию, таким образом оправдывая свою более высокую цену.

Материалы для проектирования системы ECOFLOOR

Проектирование системы прямого напольного обогрева ECOFLOOR

С помощью системы ECOFLOOR на основе нагревательных секций и нагревательных матов возможен как комфортный обогрев пола и дополнительный обогрев помещения , так и полный обогрев в любых помещениях (жилых, общественных и промышленных, в том числе и с повышенной влажностью), при увеличенной мощности возможен обогрев балконов, лоджий и открытых площадок.

Проектирование системы сводится к выбору типа обогрева и соответственно, мощности, способов укладки и управления системой. В зависимости от этих параметров выбираются все компоненты системы: нагревательные кабель или мат и их мощность, терморегулятор и монтажные материалы.

Системы прямого электрического напольного обогрева - тёплые полы -  можно условно классифицировать на два типа:

Аккумуляционная система - установка нагревательного кабеля "в стяжку"

Данная система предназначена как для комфортного подогрева пола, так и для полного и дополнительного обогрева помещений.

В этой системе толщина бетонной стяжки составляет от 2,5 до 6 см. Именно бетонная стяжка и служит в этой системе аккумулятором тепла, долго нагреваясь, она потом долго отдаёт тепло. Обязательным для такого типа установки является использование теплоизоляции и тепловыравнивающего экрана - жёстких утеплителей из пенополистирола, пенополиуритана, технической пробки и алюминиевой фольги или мелкоячеистой металлической сетки.

Мощность закладываемая на каждый м2 свободной площади зависит от назначения системы, так при комфортном подогреве пола или дополнительном обогреве помещения достаточно заложить 110-150 Вт/м2. Полный обогрев помещения требует уже 220-260 Вт/м2, а обогрев балконов, лоджий и открытых площадок 300-340 Вт/м2.

Высота пола при таком способе устройства системы обогрева поднимается от начального уровня на 3-8 см в зависимости от толщины теплоизоляции, стяжки и напольного покрытия.

| ECOFLOOR – установка аккумуляционной системы - "в стяжку" |
| --- |
| существующее основание пола теплоизоляция (от 5 см до 2 мм) тепловыравнивающий экран либо металлическая сетка нагревательный кабель ECOFLOOR | 5. бетонная стяжка, толщина 2,5-6 см 6. гофротрубка для датчика пола 7. напольное покрытие (плитка, линолеум,ковролин ) |

Тонкий тёплый пол - установка "без стяжки"

Это современный тип обогрева полов, который позволяет легко и быстро производить установку системы избегая укладки теплоизоляции и заливки бетонной стяжки.

Но при этом типе установки возможен только комфортный подогрев пола.

В нагревательном мате кабельная секция закреплена на специальной сетке с определённым постоянным шагом. Удельная мощность 160 Вт/м2 обеспечивает необходимое количество тепла для комфортного подогрева. Нагревательный мат укладывается непосредственно под напольное покрытие в слой плиточного клея.

Уровень пола при таком типе установки системы ECOFLOOR поднимается от существовавшего основания на 1,5- 2 см в зависимости от толщины напольного покрытия.

| ECOFLOOR - установка комфортного обогрева - "без стяжки" |
| --- |
| 1.существующее основание пола 2.плиточный клей для теплых полов | 3.нагревательный мат ECOFLOOR 4.напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум) |

Проектирование системы осуществляется следующим образом:

1. В зависимости от условий предъявляемых к системе обогрева и возможностей по изменению высоты уровня пола в обогреваемом помещении выбираем тип системы и вариант установки:

- установка "в стяжку" комфортного подогрева пола - для данного вида тёплого пола в стандартных условиях необходимо закладывать от 110 до 150 Вт/м2 удельной мощности;

- установка "в стяжку" полного обогрева помещения - для данного вида требуется мощность от 220 до 260 Вт/м2 удельной мощности;

- установка "в стяжку" обогрева балконов, лоджий, открытых площадок - такой вид обогрева требует от 300 до 340 Вт/м2 удельной мощности;

- установка "без стяжки" комфортного подогрева пола - применяются нагревательные маты с фиксированной мощностью 160 Вт/м2.

2. В зависимости от типа обогрева и назначения помещения выбирается терморегулятор.

Подробнее про выбор терморегуляторов для системы ECOFLOOR  в разделе выбор системы управления.

3. Выбор нагревательного кабеля или мата, аксесуаров и принадлежностей, определение мощности системы ECOFLOOR

Нагревательным элементом в системе прямого напольного электрического обогрева является специальный нагревательный кабель. Такой кабель поставляется либо в виде готовой нагревательной секции с подсоединёнными подводящими проводами фиксированной длины и мощности, либо в виде нагревательного мата, где такая секция закреплена с фиксированным шагом и мощностью на м2 на специальной сетке.

Для установки "в стяжку" выбираем готовые нагревательные секции, для установки "без стяжки" - нагревательные маты.

Выбор кабеля:

Исходя из обогреваемой площади (кабель или мат укладывается только на свободную площадь - не занятую стационарной мебелью или прочими предметами) и выбранного типа обогрева вычисляем необходимую мощность системы. Требуемую удельную мощность выбираем из дапазона значений следующим образом, чем лучше теплоизоляция помещения, тем меньшее значение из рекомендованных Вы можете выбрать.

Требуемая мощность системы (Вт) = Свободная площадь (м2) х Требуемая удельная мощность (Вт/м2)

Из ассортимента продукции выбираем кабель с мощностью наиболее близкой к требуемой мощности системы. Из двух наиболее подходящих лучше выбрать кабель с большей мощностью. Потребление электроэнергии от этого не увеличится, а нагрев будет происходить быстрее. Мощность выбранного Вами кабеля будет мощностью Вашей системы обогрева.

Для упрощения выбора на упаковке комплектов теплого пола ECOFLOOR приведены таблицы с площадями расчитанными для каждого кабеля и типа обогрева.

Также в комплектах тёплого пола ECOFLOOR "в стяжку" находится всё необходимое для монтажа системы: гофротрубка для датчика пола, монтажная лента, инструкция по установке, гарантийный талон.

Выбор мата:

Поскольку нагревательный мат имеет фиксированную мощность (необходимую и достаточную для комфортного подогрева пола в нормально теплоизолированном помещении) и расчитан на определённую площадь, то выбор мата сводится к выбору такого мата, площадь которого наиболее близка к Вашей свободной площади, но не превышает её. Из ассортимента нагревательных матов выбираете подходящий к Вашей площади нагревательный мат. Его мощность и будет мощностью Вашей системы.

Нагревательные маты входящие в комплект тонкого тёплого пола ECOFLOOR "без стяжки" снабжены необходимыми для монтажа материалами: гофротрубкой для датчика пола, инструкцией по установке, гарантийным талоном.

Монтаж системы ECOFLOOR

В этом разделе Вы можете ознакомиться с инструкциями по монтажу систем напольного обогрева ECOFLOOR  на основе нагревательных кабелей и матов.

I. Установка системы ECOFLOOR «в стяжку» на основе нагревательных кабельных секций.

Перед установкой убедитесь, что приобретённый Вами кабель соответствует площади, напольному покрытию и типу выбранного Вами обогрева (полный, дополнительный, комфортный подогрев пола, обогрев балконов и лоджий).

Проверьте сопротивление нагревательного кабеля и датчика температуры,  сверьте результаты с данными  указанными в сопроводительной документации на продукцию.

1) Подготовка пола к монтажу.

Основа пола должна быть предназначена для заливки стяжки,  выдерживать нагрузку  веса заливаемой стяжки и напольного покрытия,  обеспечивать дальнейшую  их целостность.  Поверхность пола должна быть сухой, ровной и чистой.

2) Подготовка электропитания и места установки терморегулятора.

Проверьте параметры электропитания (напряжение, допустимые токи автоматов и УЗО), сечение подводящих проводов – они должны соответствовать подключаемой нагрузке.
При установке системы во влажном помещении в цепи питания обязательно должно УЗО (Устройство Защитного Отключения) с  током срабатывания не более 30 мА.
Выберете удобное для Вас  место установки терморегулятора. При использовании терморегулятора с встроенным датчиком температуры (для полного обогрева помещения) терморегулятор должен находиться в помещении на высоте 1,5 м, в месте, защищённом от сквозняков и прямых солнечных лучей.
 Подготовьте место установки терморегулятора – установите монтажную коробку и подведите туда подводящие провода электропитания. При установке системы во влажном помещении терморегулятор должен быть установлен вне такого помещения, либо необходимо использовать специальный термостат для влажных помещений.
Проштробите канал,  для подводящих проводов нагревательной секции и провода датчика пола, от монтажной коробки до пола. В случае некапитального ремонта в помещении все провода можно провести в электрокоробах и выбрать накладную установку терморегулятора.
В случае удалённого расположения места установки терморегулятора рекомендуется установка промежуточной монтажной коробки  для соединения подводящих проводов нагревательного кабеля и кабеля датчика  с удлиняющими проводами.

3) Укладка теплоизоляции и теплоотражающего слоя.

Укладка теплоизоляции производится на сухую, ровную и чистую поверхность. Теплоизоляцию следует укладывать на всю поверхность  пола.
В качестве теплоизоляции можно использовать любую жёсткую теплоизоляцию –  из пенополистирола, пенополиуритана, технической пробки и т.д.. Толщину теплоизоляции выбирают исходя из состояния общей теплоизоляции помещения и его теплопотерь.
Далее на теплоизоляцию  укладывается слой теплоотражающего материала – алюминиевая фольга или мелкоячеистая металлическая сетка.

4) Разметка обогреваемой площади и закрепление монтажной ленты.

Разметьте площадь укладки кабельной секции с учётом размещения стационарной мебели и оборудования в помещении. Обеспечьте отступ от стен и стационарной мебели и оборудования не менее 50 мм.
Закрепите с помощью дюбелей и саморезов (шурупов) на обогреваемой площади монтажную ленту  таким образом, чтобы обеспечить укладку кабеля с шагом соответствующим закладываемой удельной мощности.
Шаг укладки рассчитывается по формуле:

Шаг укладки (см) = (Обогреваемая площадь (м2) х 100)/ Длина кабеля (м)

5) Укладка и закрепление нагревательного кабеля.

Начинайте установку кабеля от места расположения терморегулятора  или  промежуточной монтажной коробки таким образом,  что бы  соединительная муфта кабеля находилась  на обогреваемой площади и оказалась  полностью под бетоном после заливки стяжки. Отметьте на схеме укладки место расположения муфты.  Подводящие провода нагревательного кабеля закрепите в штробе ведущей  к монтажной коробке.  В случае необходимости подводящие провода можно удлинять проводами такого же сечения.  Начинайте крепить кабель с помощью монтажной ленты с требуемым для обеспечения необходимой удельной мощности шагом.  Раскладывайте и крепите кабель без изломов и излишнего натяжения кабеля но, тем не менее, избегайте провисаний и соприкосновений нитей кабеля друг с другом.  При укладке аккуратно разматывайте кабель с катушки или бухты. Для предотвращения скручивания кабеля не следует сбрасывать витки кабеля с катушки или бухты.
Для одножильного кабеля укладку следует производить таким образом, чтобы  другой конец кабеля со второй соединительной  муфтой вернулся к месту начала укладки, и второй подводящий провод  также был уложен в штробу и выведен в  монтажную коробку.
У двухжильных нагревательных кабелей подключение производится с одного конца кабеля, на другом находится концевая поворотная муфта, возвращать её к месту подключения не требуется.
В случае заливки стяжки толщиной менее 50 мм, рекомендуем проделать   между нитями кабеля в шахматном порядке в слоях теплоизоляции и тепловыравнивающего слоя прямоугольные отверстия размером 50х150 мм, по 3 на каждый м2. Эти отверстия обеспечат связь заливаемой стяжки с основанием пола.

6) Установка выносного датчика температуры (датчика пола).

Выносной датчик температуры помещается в гофротрубку, один конец трубки должен быть за герметизирован во избежание попадания внутрь бетона. Датчик в гофротрубке размещается на обогреваемой поверхности между витками нагревательного кабеля, на расстоянии 50 см от стены. Кабель датчика в гофротрубке, не пересекая нитей нагревательного кабеля, по штробе заводится в монтажную коробку терморегулятора.

7) Проверка работоспособности системы.

После окончания укладки кабеля и выносного датчика температуры следует осмотреть систему на предмет выявления повреждений нагревательного кабеля. Следует так же  проверить  сопротивление нагревательного кабеля и датчика температуры и сверить их с паспортными.
 При невозможности подобной проверки, произведите подключение системы к терморегулятору  по прилагаемой  к нему схеме (при отключенном электропитании) и произведите кратковременное (2-3 минуты)  включение системы. При этом должен загореться  соответствующий индикатор, в зависимости от модели терморегулятора, и начаться нагрев кабеля.  Сразу же после проверки произведите отключение системы от электропитания, во избежание случайного включения системы в период застывания стяжки.
На схеме укладки  с размерами отметьте: места расположения муфт, отступы от стен, шаг укладки кабеля. Запишите значения сопротивлений нагревательного кабеля и датчика.

8) Заливка бетонной стяжки и установка напольного покрытия.

Обеспечьте заливку стяжки таким образом, чтобы не повредить уложенный кабель.
Бетон не должен содержать острых камней, он должен иметь такую консистенцию, чтобы кабель и муфты  был полностью залиты, и вокруг них не образовывались воздушные карманы.
Систему обогрева запрещается включать  до естественного застывания стяжки (примерно 25 - 30 дней после выполнения бетонных работ).  В противном случае стяжка из-за неравномерного прогрева  даст трещины, что может привести к обрыву кабеля.
После первичного отвердевания стяжки и до укладки напольного покрытия рекомендуется ещё раз проверить сопротивление нагревательного кабеля и датчика, что бы убедиться в том, что при заливке стяжки кабель и датчик не были повреждены. После этого можно заделать штробу с подводящими проводами и проводом датчика в гофротрубке.
После застывания стяжки можно приступать к укладке напольного покрытия. Укладка напольного покрытия ведётся в соответствии с инструкциями производителя этого покрытия.

9) Подключение терморегулятора и запуск системы в эксплуатацию.

Произведите подключение системы к терморегулятору  по прилагаемой  к нему схеме (при отключенном электропитании)  закрепите терморегулятор и произведите  включение системы. При этом должен загореться  соответствующий индикатор, в зависимости от модели терморегулятора, и начаться нагрев пола. При первичном включении нагрев происходит медленно, прогрев пола до комфортной температуры может происходить до 24-х часов.

10) Эксплуатация системы.

Экспериментальным путём определите комфортную для Вас температуру пола и помещения.  Снижайте температуру в ночное время и во время отсутствия на 3-5 гр., возвращаясь к комфортной температуре в момент использования помещения.  Наиболее удобным является применение программируемых терморегуляторов, которые не только позволяют экономить электроэнергию, но и настраивают обогрев помещения в соответствии с Вашим  ритмом жизни, увеличивая и снижая температуру к заданному Вами времени в автоматическом режиме.

II. Установка системы ECOFLOOR «без стяжки» на основе нагревательных матов

Перед установкой убедитесь, что приобретённый Вами нагревательный мат соответствует площади, напольному покрытию и типу выбранного Вами обогрева (только комфортный подогрев пола и дополнительный обогрев помещения).

Проверьте сопротивление нагревательного мата и датчика температуры,  сверьте результаты с данными  указанными в сопроводительной документации на продукцию.

1) Подготовка пола к монтажу.

Основа пола должна быть предназначена для установки слоя плиточного клея  толщиной не менее чем 8 мм и выбранного Вами напольного покрытия,  выдерживать нагрузку  веса плиточного клея и напольного покрытия,  обеспечивать дальнейшую  их целостность.  Поверхность пола должна быть сухой, ровной и чистой.

2) Подготовка электропитания и места установки терморегулятора.

Проверьте параметры электропитания (напряжение, допустимые токи автоматов и УЗО), сечение подводящих проводов – они должны соответствовать подключаемой нагрузке.
При установке системы во влажном помещении в цепи питания обязательно должно УЗО (Устройство Защитного Отключения) с  током срабатывания не более 30 мА.
Выберете удобное для Вас  место установки терморегулятора.  Для системы комфортного подогрева пола используются только терморегуляторы с выносным датчиком. 
 Подготовьте место установки терморегулятора – установите монтажную коробку для размещения терморегулятора и подведите туда подводящие провода электропитания. При установке системы во влажном помещении терморегулятор должен быть установлен вне такого помещения, либо необходимо использовать специальный термостат для влажных помещений. Проштробите канал,  для подводящих проводов нагревательной секции и провода датчика пола, от монтажной коробки до пола.
В случае некапитального ремонта в помещении все провода можно провести в электрокоробах и выбрать накладную установку терморегулятора.
 В случае удалённого расположения места установки терморегулятора рекомендуется установка промежуточной монтажной коробки для соединения подводящих проводов нагревательного кабеля и кабеля датчика  с удлиняющими проводами.

3) Разметка обогреваемой площади.

Разметьте площадь укладки  с учётом ширины и длины нагревательного мата и  размещения стационарной мебели и оборудования в помещении. Обеспечьте отступ от стен и стационарной мебели и оборудования не менее 50 мм.

4) Установка выносного датчика температуры (датчика пола).

В полу проштробите канал для укладки выносного датчика терморегулятора в гофротрубке, шириной не менее 20 мм и с заходом на обогреваемую площадь не менее чем на 50 см.
Выносной датчик температуры помещается в гофротрубку, один конец трубки должен быть загерметизирован во избежание попадания внутрь бетона. Кабель датчика в гофротрубке  по штробе заводится в монтажную коробку терморегулятора.

5) Укладка нагревательного мата.

Начинайте укладку нагревательного мата от места расположения терморегулятора таким образом,  что бы  соединительная муфта кабеля находилась  на обогреваемой площади и оказалась  полностью под бетоном после заливки стяжки. Отметьте на схеме укладки место расположения муфты.  Подводящие провода нагревательного мата закрепите в штробе ведущей  к монтажной коробке.  В случае необходимости подводящие провода можно удлинять проводами такого же сечения.   Раскладывайте мат, на обогреваемую площадь, соблюдая её конфигурацию разрезая сетку  (но не кабель!) и разворачивая мат  на необходимый угол.

Маты марки LDTS снабжены самоклеящимися лентами для приклеивания их к полу. Маты других марок можно закреплять, используя скотч.
Для одножильного мата укладку следует производить таким образом, чтобы  другой конец кабеля со второй соединительной  муфтой вернулся к месту начала укладки, и второй подводящий провод  также был уложен в штробу  и выведен в  монтажную коробку.
У двухжильных нагревательных матов подключение производится с одного конца кабеля, на другом находится концевая поворотная муфта, возвращать её к месту подключения не требуется.

6) Проверка работоспособности системы.

После окончания укладки мата следует осмотреть систему на предмет выявления повреждений нагревательного кабеля. Следует так же  проверить  сопротивление нагревательного мата и датчика температуры и сверить их с паспортными.
 При невозможности подобной проверки, произведите подключение системы к терморегулятору  по прилагаемой  к нему схеме (при отключенном электропитании) и произведите кратковременное (2-3 минуты)  включение системы. При этом должен загореться  соответствующий индикатор, в зависимости от модели терморегулятора, и начаться нагрев кабеля.  Сразу же после проверки произведите отключение системы от электропитания, во избежание случайного включения системы в период застывания плиточного клея.

На схеме укладки  с размерами отметьте: места расположения муфт, отступы от стен, расположение нагревательного мата.  Запишите значения сопротивлений нагревательного мата и датчика.

7) Нанесение плиточного клея и установка напольного покрытия.

Обеспечьте укладку напольного покрытия  таким образом, чтобы не повредить уложенный мат.
Плиточный клей должен иметь такую консистенцию, чтобы кабель и муфты  был полностью залиты, и вокруг них не образовывались воздушные карманы.
Нанесите плиточный клей ровным слоем на всю площадь пола, одновременно укладывая напольное покрытие (плитку и т. п.).  В случае других напольных покрытий (линолеум, ковролин и т.п.) укладывайте их после застывания клея.

Систему обогрева запрещается включать  до естественного застывания плиточного клея (в зависимости от марки и производителя).  В противном случае  клей из-за неравномерного прогрева  даст трещины, что может привести к отставанию напольного покрытия, повреждению кабеля.
После первичного отвердевания плиточного клея рекомендуется ещё раз проверить сопротивление нагревательного кабеля и датчика, что бы убедиться в том, что при нанесении клея кабель и датчик не были повреждены. После этого можно заделать штробу с подводящими проводами и проводом датчика в гофротрубке.

8) Подключение терморегулятора и запуск системы в эксплуатацию.

Произведите подключение системы к терморегулятору  по прилагаемой  к нему схеме (при отключенном электропитании)  закрепите терморегулятор и произведите  включение системы. При этом должен загореться  соответствующий индикатор, в зависимости от модели терморегулятора, и начаться нагрев пола.

9) Эксплуатация системы.

Экспериментальным путём определите комфортную для Вас температуру пола и помещения.  Снижайте температуру в ночное время и во время отсутствия на 3-5 гр., возвращаясь к комфортной температуре в момент использования помещения.  Наиболее удобным является применение программируемых терморегуляторов, которые не только позволяют экономить электроэнергию, но и настраивают обогрев помещения в соответствии с Вашим  ритмом жизни, увеличивая и снижая температуру к заданному Вами времени в автоматическом режиме.

Также Вы можете ознакомиться с видеоинструкцией по установке тонкого тёплого пола "без стяжки".

Установив  систему прямого электрического обогрева FENIX,  Вы легко убедитесь в её универсальности, высокой эффективности, долговечности, безопасности, надёжности, отсутствии эксплуатационных расходов, легкости установки и регулировки температуры.